渝（巫溪）环准〔2023〕14号

渝能（集团）有限责任公司：

你单位报送的巫溪朝阳风电项目项目：（项目代码：2210-500238-04-01-635121）环境影响评价文件审批申请表及相关材料已收悉。经研究，现批复如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规，我局原则同意中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司（统一社会信用代码：915000002028031195）编写的该工程环境影响报告表结论及其提出的生态环境保护措施。

二、项目主要建设内容：该项目位于重庆市巫溪县朝阳镇、文峰镇。布置9台单机5.5MW风电机组，总装机49.5MW，预计年上网电量为8835.46万kW·h，年均利用小时1784.94h，新建1座110kV升压站，及配套的箱变、升压变电设备及基础、集电线路和场内道路等

项目总投资31220.19万元，其中环保投资95万元，占总投资的0.3%。

三、你单位必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，项目竣工后，应按规定程序自行开展竣工环境保护验收，经验收合格后，项目方可正式投入运行。在工程设计、建设和营运过程中，应严格落实本批准书及环境影响报告表提出的污染防治和生态保护措施，防止环境污染、生态破坏、风险事故、环境危害等不良后果，重点做好以下工作：

（一）严格落实电磁防护措施。进一步优化线路设计，避免集电线路跨越电磁辐射敏感区；采用封闭式母线，合理设计绝缘子，保证升压站内导线与电气设备的安全距离；选用带屏蔽层的电缆屏蔽接地；平行跨导线相序排列避免同相布置，减少同相母线交叉与相同转角布置。严格落实控制工频电场，工频磁场的各项环境保护措施。严防电磁环境影响厂界工频电场强度、工频磁场感应强度应符合《电磁环境控制限制》（GB8702-2014）要求，工程周围区域应设置警示和防护指示标志。

（二）严格落实生态保护措施。加强施工管理，做好表土剥离，分类存放和回填利用，禁止随意堆放临时弃方；发现有珍稀植物或古树名木，优先采用就地保护，并设置围栏和植物保护警示牌，确因无法避让时，应选择适宜的生境进行植株移栽，并严格保护。将风机叶片涂成与绿色反差很大的颜色，如红白相间色，以利飞鸟辨识，降低对迁徙候鸟的影响；风电场除必要的照明外，减少夜间灯光投射，减少对兽类惊扰影响；防火、禁猎，保护风电场周边林地、灌丛、草丛等植被，保护动物的生存环境。防止水土流失，裸露面要及时加固，工程结束后应立即植草护坡；加强宣传教育和管理，严禁非法猎捕野生动物；做好施工方式和时间计划，施工期尽量避开生物的繁殖期，避免灯光、噪声对夜间动物活动的惊扰；加强对保护植物及古树名木的识别和保护，一旦发现重点保护野生动物，应采取保护措施，并及时报告当地主管部门。施工结束后，及时清理施工现场，因地制宜进行临时用地土地功能恢复，施工迹地恢复应选择当地的原有物种进行恢复和绿化，严禁引入外来物种。风机叶片涂装警示色，慎选光源设备，让鸟类可进行有效避让。

（三）严格落实废水治理措施。施工作业废水经沉淀后回用于场地洒水，不外排；施工生活污水依托当地已有设施或施工营地新建一体化设施收集处理。

（四）强化大气污染防治。施工期：施工现场和物料运输的管理，在施工场地设置硬质围挡，对干燥作业面进行洒水处理，减少施工扬尘对周围空气环境的影响；对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等采用密闭式防尘布（网）进行苫盖，禁止就地焚烧包装物、可燃垃圾等固体废弃物。营运期：食堂油烟经净化处理后高空排放，标准应满足《重庆市餐饮业大气污染物排放标准》（DB.50-859-2018）要求。

（五）防止噪声扰民。施工期：合理安排施工作业时间，采用低噪声设备和降噪措施。施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。营运期：对升压站主要设备声源提出严格的限制，选择符合国家规定噪声标准的电气设备；将主变压器等主要噪声源布置在距离厂界围墙相对较远部位，降低噪声源强；加强升压站站区植树绿化以降低噪声的传播；在升压站四周设围墙，减轻升压站噪声对周围环境的影响。噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。

（六）妥善处理固体废物。施工期：生活垃圾统一收集后委托当地环卫部门统一处理；建筑垃圾统一运至设置的建筑垃圾消纳场进行处理。运营期：生活垃圾放入垃圾箱内，及时集中清运，定期交往当地环卫部门处理。废变压器油、废润滑油、废齿轮油桶、废润滑脂桶应按危险废物处置，按照《危险废物转移管理办法》执行，并由具备危险废物处置资质的单位处置。

（七）严格落实环境风险防范措施。加强防范并做好应急预案，通过采用定期检测变压器油色谱情况，早期发现变压器内部故障，实现安全生产；定期对事故油池进行检查，预防破损；主变发生火灾等事故时，为避免消防水随雨沟排出，优先使用主变旁边已配置的消防沙及消防灭火器进行灭火，如火势无法控制，使用主变配置的消防系统喷淋消防水进行灭火，其消防水通过集油坑进入事故油池。一旦灭火时间较长，考虑事故油和消防水一同经过集油坑进入事故油池，可能存在溢流的情况下，运维人员将打开事故油池井盖，快速将事故油和消防水抽至收集罐中运走，保证事故油和消防水不会溢流出事故油池。核实污染防治措施合理可行，严防环境污染事故发生。

（八）信息公开。加强公众沟通和科普宣传，及时解决公众提出的合理环境诉求；严格按照《企事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）以及重庆市环境保护局《关于做好企业事业单位环境信息公开工作的通知》（渝环发〔2015〕31号）等文件要求，及时向社会公开环境信息，主动接受社会监督。

四、该项目的性质、规模、地点或生态保护，污染防治措施发生重大变化的或5年内未开工建设的，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

五、有下列情形之一的，一切损失及后果均由建设单位自行承担：

（一）该项目建成后未严格按照本批准书及报告表要求落实各项污染防治措施，擅自改变原辅材料或者工艺等，造成污染危害、污染事故或污染扰民的；

（二）项目环境保护申请表内容存在弄虚作假情况的。

六、我局委托巫溪县生态环境保护综合行政执法支队负责该项目环境保护日常监督管理工作。

巫溪县生态环境局

2023年11月 10日