渝（巫溪）环准〔2023〕15号

重庆拓峰光伏发电有限公司：

你单位报送的巫溪农光互补光伏发电项目（一期）：（项目代码：2019-500238-04-02-494227）环境影响评价文件审 批申请表及相关材料已收悉。经研究，现批复如下：

- 根据《中华人民共和国环境影响评价法》等有关 法律法规，我局原则同意重庆环科源博达环保科技有限公司 （统一社会信用代码：91500105MA5U5P5431）编写的该工 程环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

- 项目主要建设内容：该项目位于重庆市巫溪县长桂 乡。建设内容包括光伏发电系统（共 52650 块光伏电池组件， 总装机规模30.01MWp）、13台箱式变压器、72台320kW逆变器、4台225kW 逆变器、道路工程1.3km；光伏场区内35kV集电线路共4.5km（全为埋地线）。总投资为14290.54万元，环保投资为74万元，占总投资的0.52%。

- 你单位必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度， 项目竣工后，应按规定程序自行开展竣工环境保护验收，经验收合格后，项目方可正式投入运行。在工程设计、建设和营运过程中，应严格落实本批准书及环境影响报告表提出的污染防治和生态保护措施，防止环境污染、生态破坏、风险事故、环境危害等不良后果，重点做好以下工作：

- 严格落实生态保护措施。施工期：加强施工管理， 做好表土剥离，分类存放和回填利用，禁止随意堆放临时弃方；发现有珍稀植物或古树名木，优先采用就地保护，并设置围栏和植物保护警示牌，确因无法避让时，应选择适宜的环境进行植株移栽，并严格保护。在施工期结束后，按照报告内容通过专业农业公司或者当地农民实施农光互补方案， 在板下和板间植被种植，尽量达到项目所占区域无裸露地表，严禁引入外来物种。

- 严格落实废水治理措施。施工期：施工营地内生活废水处理后送周边居民用作农肥施肥；对开挖的土方周围砂石料等施工材料以及开挖裸露面采用苫布或彩条布覆盖； 同时对临时堆土进行拦挡、对施工区域做好临时排水措施， 设置简易沉砂池，施工废水经收集、沉砂、澄清处理后回用，不外排；沉淀池如有浮油，交有资质的单位回收。运营期光伏电池组件表面清洗采用小水量浸润、人工擦洗的节水方式冲洗，清洗产生的废水作为光伏发电单元下方种植的农作物的灌溉或绿化补充水；生活污水依托两会沱电站污水处理设施处理达《污水综合排放标准》一级标准后用于厂区绿化和农灌，不外排。

- 强化大气污染防治。施工期：施工现场和物料运输的管理，在施工场地设置硬质围挡，对干燥作业面进行洒水处理，减少施工扬尘对周围大气环境影响；对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等采用密闭式防尘布（网）进行苫盖，禁止就地焚烧包装物、可燃垃圾等固体废弃物。营运期工作人员由两会沱电站工作人员兼任。

- 防止噪声扰民。施工期：合理安排施工作业时间， 采用低噪声设备和降噪措施，严禁夜间施工作业。选择性能优良的工程运输车辆，并加强维护保养，同时加强运输管理工作，经过场镇、居民住宅等声环境敏感设施时限速禁鸣， 避免夜间运输扰民。施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。营运期：从声源上控制。选择低噪声和符合国家和行业标准的设备；将变压器等主要噪声源布置在距离周边民房相对较远部位，降低噪声影响； 主要设备基础均考虑减振，降低振动噪声；运行时加强对箱变等设备维护，定期检修使其处于良好的运行状态。噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1 类标准。

- 妥善处理固体废物。施工期：生活垃圾分类集中收集，定期运至环卫部门指定的地点处置，施工完成后及时做好迹地清理工作。施工结束后及时拆除施工项目部等临时建筑物，全面清理可能残留的砂石料、混凝土等建筑垃圾和生活垃圾以及临时堆土，并做好建筑垃圾清运、场地清理和迹地恢复。运营期：工作人员生活垃圾依托两会沱电站交当地环卫部门收集处理；报废光伏电池组件按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，依托两会沱电站的固废暂存间妥善贮存，最终交由专业厂家回收。箱变变压器事故废油，属于危险废物，箱变变压器底部设置集油池，集油池按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规范采取防渗措施，收集后废油直接交由有资质的单位处理，不暂存。

（六）严格落实环境风险防范措施。设置变压器油泄漏事故集油池和围堰，变压器外设置警示标志和围栏，严禁烟火。 建设单位应健全区域应急事故处理预案，定期检修集油池，防止破损；箱式变压器发生故障时，变压器油交由有资质的单位收集处理，不暂存，严格禁止变压器油的事故排放。建立噪声、电磁环境等跟踪监测计划，核实污染防治措 施合理可行，严防环境污染事故发生。

（七）信息公开

加强公众沟通和科普宣传，及时解决公众提出的合理环 境诉求；严格按照《企事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第 31 号）以及重庆市环境保护局《关于做好企业事业单位环境信息公开工作的通知》（渝环发〔2015〕31 号）等文件要求，及时向社会公开环境信息，主动接受社会监督。

- 该项目的性质、规模、地点或生态保护，污染防治措施发生重大变化的，5 年内未开工建设的，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

- 有下列情形之一的，一切损失及后果由你单位自行承担：

（一）该项目建成后未严格按照本批准书及报告表要求落实各项措施，擅自改变原辅材料或者工艺等，造成污染危 害、污染事故或污染扰民的；

（二）项目环境保护申请表内容存在弄虚作假情况的。

- 我局委托巫溪县生态环境保护综合行政执法支队负 责该项目环境保护日常监督管理工作。

巫溪县生态环境局

2023 年 12 月 11 日