渝（巫溪）环准〔2024〕4号

重庆枚枚香农业发展有限公司：

你单位报送的巫溪县古路镇蛋鸡养殖项目（项目代码：2108-500238-04-01-838219）环评文件及相关报批申请材料收悉，经审查，符合我市建设项目环境影响报告书审批相关要求，根据重庆渝三中环保科技有限公司（统一社会信用代码91500000MABU7KHK9H）编制《巫溪县古路镇蛋鸡养殖项目环境影响报告书》对该项目开展的环境影响评价结论，我局原则同意该项目环境影响报告书结论及拟采取的环境保护措施。你单位应严格按照报告书中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的生态环境保护措施进行建设和运行，确保对生态环境的不利影响能够得到缓解和控制。

- 项目建设规模及主要内容：拟建项目位于巫溪县古路镇蛋鸡养殖项目。新建年存栏25万羽蛋鸡养殖场1个，总占地面积约32073平方米，建筑面积约10125平方米，主要建设鸡舍2幢，配套建设蛋库1幢、饲料加工存储室1幢、粪污处置用房1幢以及其他配套设施，年产鸡蛋4250t。

项目总投资7000万元，其中环保投资100万元，环保投资占总投资的1.43%。

二、你单位必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，按规定自行组织竣工环境保护验收，验收情况报我局备案；并完善排污许可证相关手续。在工程设计、建设和营运过程中，认真落实环境影响报告书提出的污染防治和生态保护措施，防止环境污染、生态破坏、风险事故、环境危害等不良后果，重点做好以下生态环境保护工作：

（一）施工期

选用先进施工机械，提高设备使用效率，严禁使用油耗高、效率低、废气排放严重的机械设备，加强机械设备的维护管理，合理布局；噪声采取厂房隔声和距离传播衰减，粉尘采取洒水降尘；施工人员的生活污水依托周边居民的生化池进行处理。施工废水经隔油沉淀池处理全部回用，不外排；施工期生活垃圾交由市政环卫部门统一处理，建筑垃圾应及时运往指定的渣场倾倒、填埋，严禁随意堆放和倾倒，避免造成对环境的不良影响。

（二）营运期

（1）加强生态环境保护。严格控制占地红线，禁止破坏场区红线外的植被，加强场区植被的管理、增加场区绿化率等方式减少本项目运营期对生态环境的影响。

（2）强化大气污染防治。设置全封闭养殖鸡舍，加强鸡舍管理，采取定期鸡舍内喷雾除臭，采用干清粪工艺收集鸡粪，加强鸡粪收集频次，鸡舍内恶臭经净化处理达标后排放，加强项目场区及四周绿化。鸡粪发酵罐中产生的发酵废气由密闭管道收集于“喷雾除臭装置+两级活性炭吸附装置”中处理后经15m高DA002废气排气筒高空排放；污水处理设施臭气收集采用三格式化粪池经管道引至绿化带排放，备用柴油发电机燃油废气经通风后自然稀释扩散；运输车辆采用清洁燃料，加强维修保养，运输车辆尾气经加强通风后自然稀释扩散。食堂油烟经油烟净化器处理后通过管道引至屋顶排放，油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（试行）。防护距离内的农户要进行功能置换或搬迁，防止臭气废气扰民。

（3）做好废水治理。项目严格执行雨污分流。生活污水、食堂废水经隔油池处理后与养殖废水一起通过管道排放至污水生化池收集处理后作农肥消纳，不外排。按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，对危废暂存间、备用发电机房、隔油池、三格式化粪池、鸡舍、鸡粪处置区、安全填埋井、隔离间、豆油储存间等区域做好防渗，以免对地下水造成污染。

（4）防止噪声扰民。强化噪声源头控制，选择符合国家及行业标准的低噪声设备，粉碎机、搅拌机、备用柴油发电机、风机、泵机等噪声设备均安装减震垫进行降噪，厂房必须密闭，通过密闭措施进行降噪，防止噪声扰民。

（5）妥善处理固体废物。鸡粪通过输送带输送至鸡粪处置区进行发酵干燥处置后暂存于干鸡粪暂存室内，定期清运后由安康彩稻香野生态农业开发有限公司收购制作有机肥；病死鸡进行消毒后，收集于专用包装袋并密闭，暂存于病死鸡暂存间的冷冻冰柜中，委托有资质的公司进行收集并集中无害化处理；次品蛋收集后外售给饲料厂作饲料原料加工利用；老化鸡作肉鸡外售；生活垃圾收集后交由环卫部门统一处置；餐厨垃圾收集后交由餐厨垃圾回收处置资质单位处置；废包装材料、废塑料填料收集后外售废品收购店回收利用；布袋除尘器收集的除尘灰收集后作饲料原料加工利用；医疗废物、废机油收集后分类暂存于危废暂存间内，危废暂存间采取“四防”措施，定期交由有资质单位处置。

（6）加强环境风险防范及卫生防疫设施。将环境风险发生的可能性降到最低，制定风险事故防范措施和事故应急预案；按照生物安全防疫法规的要求结合地形实行全封闭管理等措施，可将本项目运营期养殖过程中可能产生的疫情风险降到最低，发生疫情后可将疫情控制在可控范围内，避免对周边环境造成影响。

（7）信息公开。严格按照《企事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）以及重庆市环境保护局《关于做好企业事业单位环境信息公开工作的通知》（渝环发〔2015〕31号）等文件要求，及时向社会公开环境信息。

三、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件；项目开工建设前，应依法完备其他行政许可审批手续。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

四、有下列情形之一的，一切损失及后果由你单位自行承担：

（一）该项目建成后未严格按照本批准书及报告书要求落实各项环境保护措施，擅自改变原辅材料或者工艺等，造成污染危害、污染事故或污染扰民。

（二）项目环境保护申请表内容存在弄虚作假情况。

五、我局委托巫溪县生态环境保护综合行政执法支队负责该项目环境保护日常监督管理工作。我局如发现环评文件存在重大质量问题或其他不能审批的情形，依法撤销审批决定，造成的一切法律后果和经济损失均由你单位承担。

巫溪县生态环境局

2024年3月19 日